## Slide 1: 第十一周学习汇报
林启峰

## Slide 2: FPGA-I2C Slave
I2C从机编写及调试

## Slide 3: I2C概述
I2C总线概述：
  SCL: 串行时钟线
  SDA: 串行数据线
I2C时序概述：
  空闲状态： SCL高电平，且SDA高电平
  起始位(Start)：在空闲状态后，SDA下降沿
  数据位：在起始位或应答位后，SCL高电平，且SDA保持稳定
  响应位(Ack/ck)：在八位数据位后，SCL高电平，且SDA保持稳定
  重复起始位(Startrepeat)：在应答位后，SCL高电平，且SDA下降沿
  停止位(stoP)：在应答位后，SCL高电平，且SDA上升沿
SCL:
SDA:

## Slide 4: I2C详述
I2C总线特性：
  I2C总线数据传输位速率标准模式下可达100kbit/s，快速模式下可达400kbit/s，高速模式下可达3.4Mbit/s
  片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺波，保证数据完整
  连接到相同总线的IC数量只受到总线的最大电容400pF限制
  每个器件都有一个唯一的地址，器件在执行数据传输时也可以被看作是主机或从机，主机是初始化总线的数据传输并产生允许传输的时钟信号的器件。此时任何被寻址的器件都被认为是从机

## Slide 5: I2C详述
总线的上拉电阻：
  由于连接到总线的器件是开漏或开集输出的，器件本身只能输出低电平，无法主动输出高电平，只能通过外部上拉电阻Rp将信号线拉至高电平。因此I2C总线必须接上拉电阻
  I2C的上拉电阻Rp阻值可以是1.5K、2.2K、4.7K（大于1K，小于10K），上拉电阻的选择与功耗、时序、信号上升/下降时间有关，一般取1.5K或2.2K
  在总线上串联电阻Rs(一般取100~200Ω，非必须)，可以有效抑制总线上的毛刺噪声，从而提高可靠性

## Slide 6: I2C详述
数据帧格式(7位寻址)
  从机地址：7位，先传输MSB(最高有效位)
  R/W(读写选择位)：Write=0、Read=1，和Sr共同决定数据帧的格式
  DATA(数据位)：8位，先传输MSB(最高有效位)
  A：响应位，A=0，=1
  主机写从机(深色表示传输方向为主机→从机，下同)
  主机读从机
S | 从机地址 | R/W=0 | A | DATA | A | DATA | A/ | P
S | 从机地址 | R/W=0 | A | DATA | A | DATA |  | P
S | 从机地址 | R/W=1 | A | DATA | A | DATA | A/ | P
S | 从机地址 | R/W=1 | A | DATA | A | DATA |  | P

## Slide 7: I2C详述
数据帧格式(7位寻址)
  复合格式
  关于数据帧的总结:
    复合格式中，主机向从机发送的数据(一般为8位或16位)表示将要读取的内存地址
    因为7位寻址的数据帧，从机地址和读写选择字段的位数和为8，传输时序和DATA相同，所以把这两个字段看作一个整体，称作帧头
    在三种数据帧格式中，起始位(S)、重复起始位(Sr)、帧头后第一个响应位、终止位(P)的传输方向总是主机→从机
    起始位(S)和重复起始位(Sr)在功能上是相同的
S | 从机地址 | R/W=0 | A | DATA | A | Sr | 从机地址 | R/W=1 | A | DATA |  | P
S | 从机地址 | R/W=0 | A | DATA | A | Sr | 从机地址 | R/W=1 | A | DATA |  | P

## Slide 8: 小技巧
使用常量函数
  当verilog编译器推断调用函数时输入端口的值可在编译时确定时，则会在编译时计算出函数调用的结果，这个特性可以用于简化对常量的计算，从而减少不必要的工作和潜在的bug
  Verilog2001虽然支持常量函数，但是不支持全局对象(function只能定义在module内)，给常量函数的调用带来了不便，而SystemVerilog不存在类似问题，故可以通过修改Verilog版本来比较方便地使用常量函数
  通过以下步骤，将Verilog版本修改为SystemVerilog

## Slide 9: 小技巧
修改Verilog版本
  在Assignment菜单下，选择Settings菜单项
  在Setting窗口中，展开Compiler Settings
  单击Verilog HDL Input
  在Verilogversion组合框中选中SystemVerilog
  点击OK按钮保存修改

## Slide 10: 小技巧
利用常量函数计算数值常量的有效位数
  函数逻辑：Data的有效位数就是
  Data在满足值不为0时的右移次
  数(右移次数不为0)，当右移次数
  为0时，则认为Data有效位数为1
  (通常调用函数的代码，都会将函
  数的结果-1，作为向量的大端，
  在Data为特殊值0时，如果函数直接返回0，可能会出错)
  由于语法要求，函数的输入端口需要确定向量的位宽，所以在调用和编写此类函数时，要注意输入值溢出的问题

## Slide 11: 小技巧
利用常量函数计算字符串常量的长度
  函数逻辑：从字符串右边开始
  向左，遇到第一个’\0’时循环
  的次数即为字符串长度
  由于字符串长度一般可以比较
  长，如果采用右移法计算字符
  长度，可以会增加代码的编译
  时间，故采用此法
  *建议只将字符串常量用于调试（会浪费逻辑单元，并且综合出来的网表
  很难看）

## Slide 12: I2C工具模块
计数器：
  以CLK的频率，从0计数到COUNT_TIMES-1
  (一个计数周期计数COUNT_TIMES次)，周而
  复始
  在Verilog中，容易出现大小差一错误，比如
  错将条件操作符<写成<=，比较值差一等，
  类似的代码在编写时应该多考虑一会

## Slide 13: I2C工具模块
分频器：
  将时钟信号分频为目标频率，且占空比尽量
  为50%的时钟信号
  通过假设SCALE==2(二分频)来检查是否存在
  大小差一错误，如右代码，count的取值只
  有0或1，当count==0时，满足else if分支的
  条件，当count==1时，满足else分支的条件，
  故逻辑正确

## Slide 14: I2C工具模块
边沿检测：
  IsPos为上升沿输出，IsNeg为下降沿输出
  若前刻Data==0，此刻Data==1，则IsPos==1
  若前刻Data==1，此刻Data==0，则IsNeg==1
  此模块可用于检测一组信号的边沿，信号输入与
  上下升沿输出通过向量下标一一对应
  若Data出现边沿的频率小于CLK的频率，则模块
  可正常工作，模块的输出为脉冲波，其脉冲宽度
  为

## Slide 15: I2C工具模块
边沿转脉冲：
  当检测到输入信号边沿时，产生一段
  宽度为脉冲，此模块用于简化
  某些信号(如Data_Req，P)的输出
  此模块可检测一组信号的边沿
  若Data出现边沿的频率小于CLK频
  率的，则模块可正常工作(如果
  恰好等于CLK频率，则Pulse端口将保持高电平)，实际上只是将edge_detector模块的两个输出端口值作了或运算

## Slide 16: I2C从机设计
Verilog的inout端口
  inout端口是使用三态门实现的，代码
  module test_module(inout Data);
  reg data_link, data_out;
  assign Data = data_link ? data_out : ‘bz;
  endmodule
  当data_link == 1时，输出data_out的值，当data_link == 0时，输出高阻态，此时读Data可得到输入data_in
  *关于’bz: ‘bz在Verilog2001及以上版本中, 缺省宽度会自动扩展为整个位宽范围, 但在Verilog1995中，缺省宽度固定为32，高于32位的向量部分会被赋值为0
data_out
data_link
Data
data_in

## Slide 17: I2C从机设计
毛刺滤波
  毛刺噪声(不加Rs)以及毛刺滤波的效果：
  如果在总线上加了Rs，则毛刺数量将明显减少，但仍有少量毛刺
  毛刺滤波的必要性： I2C协议的要求、可简化I2C从机模块的逻辑
  毛刺滤波逻辑：若检测到一段时间内输入信号的电平不变，则改变
  输出信号的电平

## Slide 18: I2C从机设计
毛刺滤波的代码
  参数解释:
    FREQ_THRESHOLH: 频率阈值, 大于等于此
    频率的信号将被视为毛刺，默认值为CLK_F-
    REQ
    CLK_FREQ: CLK端口的信号频率，默认值为
    GCLK_FREQ(50M)
  代码检查:
    当参数为特殊情况(毛刺阈值频率==时钟
    频率)时，COUNT_TIMES==1，所综合电路
    可正常工作

## Slide 19: I2C从机设计
查看状态机的状态转换图
  点击菜单Tools->Netlist Viewer
  ->State Machine Viewer，打开
  状态机查看器
  在State Machine中选择iic_slave
  模块的状态机，可以观察到该
  模块的状态转换图
  在状态表中Transitions选项卡下，
  Source State表示源状态，Desti-
  nation State表示目标状态，Con-
  Dition表示转移条件

## Slide 20: I2C从机设计
iic_slave模块总览：
  状态机仅在三种状态间(空闲，数据，响应)转移
  在任何状态下，若满足S或P的条件，则转移到数据或空闲状态
  使用glitch_filter对SDA和SCL进行毛刺滤波，输出sda_in, scl_in
  通过检测sda_in和scl_in的边沿，进行数据发送、接收和状态转移
  使用边沿转脉冲，通过反转read_req_t、byte_tc_t输出Read_Req、
  Byte_TC脉冲信号
  将当前数据帧在DATA状态下接收到的第一个字节定义为帧头，
  按照接收普通数据的时序接收完帧头后，再判断地址是否满足
  要求(地址与设备地址相同，或为广播地址)以及控制数据传输方向

## Slide 21: I2C从机设计
iic_slave模块参数及端口声明
  DEVICE_ADDR: iic_slave实例的设备地址
  CLK: 时钟信号
  RSTn: 复位信号
  SCL: I2C的SCL总线
  SDA: I2C的SDA总线
  Data_In: 数据输入, iic_slave将发送到总线上的值
  Data_Out: 数据输出, iic_slave已从总线上接收的值
  Read_Req: 读取请求, iic_slave请求将Data_In准备好
  Byte_TC: 字节传输完成，iic_slave已将Data_Out准备好

## Slide 22: I2C从机设计
iic_slave模块局部参数
  TRUE, FALSE: 布尔值常量
  S_IDLE(空闲状态), S_DATA(数据状态),
  S_ACK(响应状态): 状态机状态值，采用
  采用二进制编码(除此之外，还可使用
  格雷码和独热码)
  DATA_DIR_MASTER_OUT(数据方向-
  主机输出), DATA_DIR_MASTER_IN(数据方向-主机输入): 数据传输方向
  LINK_IN(inout端口输入), LINK_OUT(inout端口输出): 三态门输出使能

## Slide 23: I2C从机设计
iic_slave模块变量声明、数据流和底层模块实例
  scl_link: SCL端口输出使能，取值
  为LINK_IN、LINK_OUT
  sda_link: SDA端口输出使能，取值
  为LINK_IN、LINK_OUT
  byte_tc_t、p_t、read_req_t:
  用于产生脉冲信号, 通过edge_to
  _pulse检测这三个变量的边沿，用于
  简化脉冲输出逻辑(举例: 在过程块中
  编写代码byte_tc_t <= ~byte_tc_t即可
  令Byte端口输出一段脉冲)
  state: 状态机的当前状态，取值为
  S_IDLE，S_DATA，S_ACK
  is_frame_header_receieved:帧头
  是否已接收，用于区别当前接已收
  到的八位数据为帧头还是普通数据，
  取值为TRUE或FALSE

## Slide 24: I2C从机设计
iic_slave模块变量声明、数据流和底层模块实例
  is_frame_first_ack: 是否为该
  帧下首此进入ack状态，取值
  为TRUE或FALSE
  is_ack_first_negedge: scl是否
  在当前ack状态下出现首个下
  降沿，取值为TRUE或FALSE
  data_dir: 数据传输方向，取
  值为DATA_DIR_MASTER_OUT
  或DATA_DIR_MASTER_IN
  data_buffer: DATA状态下用
  于接收数据的缓冲器, 使模块
  在下一次接收到完整的八位
  数据前,保持Data寄存器的输出

## Slide 25: I2C从机设计
iic_slave模块变量声明、数据流和底层模块实例
data_crnt_bit: 当前欲接收
的数据位在data_buffer
中的位置，从MSB(7)开始
向下计数
使用glitch_filter过滤SDA
和SCL的毛刺信号输出信号
为sda_in及scl_in
使用边沿检测模块检测
sda_in以及scl_in的边沿

## Slide 26: I2C从机设计
iic_slave模块过程块、状态机
  复位: 输出输出清零, SCL和SDA传输
  方向设置为输入，初始状态为S_IDLE
  当SCL高电平时，检测到SDA上升沿:
  P端口输出脉冲信号, SCL和SDA传输
  方向设置为输入，状态转移到S_IDLE
  当SCL高电平时，检测到SDA下降沿:
  准备接收帧头，状态转移至S_DATA

## Slide 27: I2C从机设计
iic_slave模块过程块、状态机(按数据帧格式分析
  主机写从机格式:
    在空闲状态下，总线上出现起始位，状态
    转移至数据状态
    在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至
    到data_buffer，直到data_crnt_bit为0，额外判断data
    _buffer第一位到第七位的值是否等于从机地址参数，若
    不满足，将状态转移至空闲状态，否则按sda_in决定data
    _dir(此时data_buffer最低位在下一刻被赋值为当前的sda
    _in值)将状态转移至响应状态
    在响应状态下，先在第一次scl_in下降沿时，将SDA设
    为输出并输出0(ACK)，再在第二次scl_in下降沿时将sda设
    为输入，状态转移到数据状态(*1)
    在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至数据缓
    冲器，直到当前数据位为0，输出Byte_TC脉冲信号，并
    将接收到的输出赋值给Data_Out端口，转移状态至响应
    状态
    此时转移状态下的逻辑与(*1)相同

## Slide 28: I2C从机设计
  主机读从机格式:
  在空闲状态下，总线上出现起始位，状态
  转移至数据状态
  在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至到data
  _buffer，直到data_crnt_bit为0，此时若data_buffer[1+:7]
  与设备地址不等，则状态转移至空闲状态，否则状态转
  移到应答状态
  在应答状态下，第一次scl_in下降沿时，sda准备输出0
  (ACK)，第二次scl_in下降沿时sda设为输入，发送Read_Req
  脉冲信号，状态转移至数据状态
  在数据状态下，在scl_in下降沿时，依次将Data_In中
  的数据位赋值给sda_out，当scl_in上升沿且此时传输已
  经完成(data_crnt_bit的值为-1)时，转移状态至应答状态
  在应答状态下，若在scl_in上升沿时，sda_in低电平
  (ACK)，则发送Read_Req信号，sda设置为输出，状态
  转移至数据状态；否则(NACK)，状态转移至空闲状态
  .

## Slide 29: I2C从机设计
复合格式
  在空闲状态下，总线上出现起始位，状态转移至数据状态
  在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至到data_buffer，直到data_crnt_bit为0，
  额外判断data_buffer第一位到第七位的值是否等于从机地址参数，若不满足，将状态转
  移至空闲状态，否则按sda_in决定data_dir(此时data_buffer最低位在下一刻被赋值为当前
  的sda_in值)将状态转移至响应状态
  在响应状态下，先在第一次scl_in下降沿时，将SDA设为输出并输出0(ACK)，再在第
  二次scl_in下降沿时将sda设为输入，状态转移到数据状态
  在数据状态下，总线上出现起始位，状态转移至数据状态
  在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至数据缓冲器，直到当前数据位为0，输
  出Byte_TC脉冲信号，并将接收到的输出赋值给Data_Out端口，转移状态至响应状态
  在响应状态下，先在第一次scl_in下降沿时，将SDA设为输出并输出0(ACK)，再在第
  二次scl_in下降沿时将sda设为输入，状态转移到数据状态
  在数据状态下，总线上出现起始位，状态转移至数据状态
  在数据状态下，在每次上升沿时读取sda_in至到data_buffer，直到data_crnt_bit为0，
  额外判断data_buffer第一位到第七位的值是否等于从机地址参数，若不满足，将状态转
  移至空闲状态，否则按sda_in决定data_dir(此时data_buffer最低位在下一刻被赋值为当前
  的sda_in值)将状态转移至响应状态
  在应答状态下，第一次scl_in下降沿时，sda准备输出0(ACK)，第二次scl_in下降沿时
  sda设为输入，发送Read_Req脉冲信号，状态转移至数据状态
  在数据状态下，在scl_in下降沿时，依次将Data_In中的数据位赋值给sda_out，当scl_in
  上升沿且此时传输已经完成(data_crnt_bit的值为-1)时，转移状态至应答状态
  在应答状态下，若在scl_in上升沿时，sda_in低电平(ACK)，则发送Read_Req信号，
  sda设置为输出，状态转移至数据状态；否则(NACK)，状态转移至空闲状态

## Slide 30: I2C从机调试
使用pyboard的REPL，以及SignalTap进行iic_slave的调试
  为什么选择pyboard:
    对iic_slave的调试，需要选择一个可靠并且方便的工具
    Pyboard使用的mpy语言带有I2C类，可用于调试iic主机及iic从机，其中的方法较简单易用(调用方法时只需要设备地址和数据等参数)，功能多样(支持三种数据帧结构，读写存储设备时地址尺寸可选择8位或16位)，并且健壮性不错(带有超时功能)
    利用REPL，可以让调试过程变成更加轻松
  ->mpy I2C文档传送门

## Slide 31: I2C从机调试
使用pyboard的REPL，以及SignalTap进行iic_slave的调试
  如何使用REPL:
    安装pyboard的驱动，并使用串口终端工具(PuTTY等)连接pyboard的REPL
    详情请戳官方文档
    from pyb import I2C，导入I2C类
    iic = I2C(1, I2C.MASTER)，创建
    I2C对象(使用I2C1资源，并配置
    为主机)

## Slide 32: I2C从机调试
调试的硬件准备：
  我使用的是pyb的I2C1，所以将
  X9连接到SCL总线上，X10连接到
  SDA总线上，FPGA开发板(我用的
  是老版的AX301)上选择两个便利
  的扩展口引脚，比如Pin_E7连接
  到SCL总线上，Pin_D8连接到SDA
  总线上

## Slide 33: I2C从机调试
调试帧头
  使用iic.scan()以及iic.is_ready([设备
  地址])发送仅包含帧头+应答的数据
  帧
  检查iic.scan()返回值中是否含有期
  望的设备地址, 或iic.is_ready()是否返
  回True
  在SignalTap中检查模块的各波形
  是否正确

## Slide 34: I2C从机调试
调试主机写从机数据帧格式
  使用iic.send(数字, 设备地址)发
  送含有一字节数据的数据帧
  使用iic.send(字符串, 设备地址)
  发送含有多字节数据的数据帧
  如果方法没有返回任何值，则
  iic_slave模块工作正常，如果抛
  出错误，则需要在SignalTap中
  通过波形进行检查或进一步调试

## Slide 35: I2C从机调试
iic_slave综合测试模块
  通过iic.mem_write()控制开发板上LED
  灯的亮度
  通过iic.recv()读取一段字符串, 通过
  iic.mem_read()读取另一段字符串

## Slide 36: I2C从机调试
与综合测试模块配套的main.py(带了个流水灯的函数)

## Slide 37: 嘤